## Slide 1: Oitavador – Pitch Shift
Bruno de Almeida de Freitas Barbosa
Processamento Digital de Sinais II
Professor Dr. Eduardo Parente Ribeiro

## Slide 2: Agenda
Introdução
Phase Vocoder
  STFT
Aplicação
Desenvolvimento
Implementação offline
Implementação em tempo real
Conclusões
Referências

## Slide 3: Introdução
Pitch Shifting em aplicações musicais
Alterar frequências sem alterar velocidade
Alterar velocidade sem modificar a frequência

## Slide 4: Phase Vocoder
Utiliza a STFT(Short Time Fourier Transform) para dilatar ou comprimir a escala de tempo ou frequência de um sinal, através de informações da fase do sinal.

## Slide 5: STFT(Short Time Fourier Transform)
Transformada de Fourier de tempo curto
Implementada através de janelas(ou frames) da DFT

## Slide 6: Aplicação
Efeito para ser utilizado em guitarras/violões
Simulador de contrabaixo
Simulador de guitarra/violão de 12 cordas
Dobrar frequência das notas

## Slide 7: Desenvolvimento
Licks de guitarra de poucos segundos de duração
Taxa de amostragem 44.1 kHz
Um canal de aúdio
Matlab®
Phase Vocoder

## Slide 8: Aplicação Offline
Produção musical
Aplicação em trilhas de áudio previamente captadas
Janelas relativamente grandes:
- 2500 amostras
- 56,69 ms

## Slide 9: Aplicação Offline

## Slide 10: Abaixar oitava
Primeiro dobra-se a velocidade do sinal sem alterar a frequência (Phase Vocoder)
Faz uma reamostragem do sinal
Após a reamostragem o sinal terá a duração original e metade das frequências

## Slide 11: Abaixar oitava
Baixas frequências

## Slide 12: Abaixar oitava
Altas frequências

## Slide 13: Subir oitava
Diminui-se a velocidade pela metade, sem alterar a frequência (Phase Vocoder)
Faz uma reamostragem do sinal
Após a reamostragem o sinal terá a duração original e o dobro das frequências

## Slide 14: Subir oitava
Baixas frequências

## Slide 15: Subir oitava
Altas frequências

## Slide 16: Aplicação em Tempo Real
Principal requisito: baixa latência
  Atraso máximo aceitável 10ms
Janelas devem ser curtas
Necessidade de processamento rápido

## Slide 17: Conclusões
Implementação offline é relativamente simples
Implementação em tempo real pode ser bastante complexa

## Slide 18: Referências
[1] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, John R. Buck,Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall,3rd Ed., 2014
[2] Digital Audio Effects Article:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/CM0268/PDF/10_CM0268_Audio_FX.pdf acesso em 23 de outubro de 2015
[3] Pitch Shifting and Time Dilation Using a Phase Vocoder
http://www.mathworks.com/help/dsp/examples/pitch-shifting-and-time-dilation-using-a-phase-vocoder.html acesso em 23 de outubro de 2015
[4] A Phase Vocoder in Matlab
http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/pvoc/ acesso em 23 de outubro de 2015